1.(D  ) 楊明將甲、乙兩個規格不同的燈泡串聯使用，結

果亮度甲＞乙，則下列何者正確？

(A)電壓：甲＝乙　 (B)電流：甲＞乙

(C)電阻：甲＜乙　 (D)電功率：甲＞乙。

2.(C  ) 一般的鋅錳電池，電壓為1.5 V，也就是說每庫侖

的電量流經電池時，電池會有下列何種狀況？

(A)可得到1.5焦耳的電能

(B)可得到1.5瓦特的電功率

(C)會失去1.5焦耳的電能

(D)可得到1.5安培的電流

3.(A  ) 右圖所示，電子射入兩磁極之間，

且射入的方向與磁場方向垂直，

則電子射出後的運動方向將偏向

何處？

(A)上方　   (B)下方

(C)左方   　(D)右方。

4.(C  ) 下列各磁力線的圖形，哪些正確？

| (甲) | (乙) | (丙) | (丁) |
| --- | --- | --- | --- |

(A)甲乙   (B)丙丁   (C)甲丙丁  (D)乙丙丁。

5.(C  ) 右圖中的磁鐵棒被切成兩段，則甲、乙兩切口變

成何種極性？

(A)甲、乙均為N極

(B)甲、乙均無極性

(C)甲為S極，乙為N極

(D)甲為N極，乙為S極。

6 (D  ) 如右圖，甲、乙、丙、丁磁針

皆位於導線上方，當S開關接

通後，哪個磁針會指向北方？

(A)甲    (B)乙

(C)丙　  (D)丁。

7.(B  ) 電力公司將電力由發電廠輸送至用戶的過程中，

為減少能量損耗，常採用何種方式輸送電力？

(A)高電壓、高電流    (B)高電壓、低電流

(C)低電壓、高電流    (D)低電壓、低電流。

8.(C  ) 下列各圖的箭頭代表磁鐵或線圈的移動方向，則

哪一個圖形不會有感應電流生成？

| (A) |  | (B) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) |  | (D) |  |

9.(A  ) 下列各線圈中通以相同大小的電流，則何者的磁

力最弱？

(A)長度10 公分，線圈10匝

(B)長度10 公分，線圈20匝

(C)長度20 公分，線圈40匝

(D)長度30 公分，線圈50匝。

10.(A  ) 四個相同的燈泡和一電池連

接成電路，如右圖所示，按

下開關接成通路後，請問

哪些燈泡會發亮？
       (A)只有甲　(B)甲乙丙

(C)甲丁  　(D)皆不發亮。

11.(C  ) 取一組磁鐵，中央放一個

可轉動的矩形線圈，通入

直流電後，電流方向如圖

中箭號所示，則下列敘述

何者正確？

(A)矩形線圈不轉動

(B)矩形線圈會逆時鐘轉動

(C)矩形線圈會順時鐘轉動

(D)矩形線圈每轉180度改變一次轉動方向。

12.(C  ) 下列有關常見電池的敘述，何者正確？

(A)碳鋅電池以鋅作為正極

(B)鉛蓄電池的電解液為硝酸水溶液

(C)鹼性電池的電解液為氫氧化鉀

(D)鎳氫電池可充電且不易造成環境汙染。

13.(B  ) 電流和磁場可以交互作用產生影響，試問下列相

關敘述，何種錯誤？

(A)有電流即可以產生磁場

(B)有磁場即可以產生電流

(C)電流越強可以造成越強的磁場

(D)磁場變化越大可以造成越強的電流。

14.(D  ) 下圖為甲和乙兩個不同裝置的示意圖，判斷這兩

個裝置的能量變化是否為電能轉換成化學能？

        (A)甲是

(B)乙是

(C)兩個皆是

(D)兩個皆否。

15.(A  ) 楊明做電解水的實驗，A、B為
        相同試管，通電一段時間後，

兩試管內之液面均下降，

如右圖所示。

則下列敘述何者正確？　
        (A)甲接正極

(B)甲、乙應接交流電源

(C) A收集到的氣體有可燃性

(D) B收集到的氣體有助燃性。

16.(C  ) 將一直導線懸於兩磁極中，使

直導線和磁場方向垂直，如右圖

所示，則當導線通以電流時，

直導線受力的方向為何？

(A)向上  　(B)向下

(C)向右　  (D)向左。

17.(B  ) 想自己動手做一個簡易直流馬達，除了支架、漆

包線及電線外，還需要哪些配件？

(甲)永久磁鐵、(乙)半圓形集電環、(丙)電磁鐵

(丁)電刷、(戊)圓形集電環

(A)甲、乙、丙   (B)甲、乙、丁

(C)甲、丁、戊   (D)甲、乙、丙、丁。

18.(C  ) 楊明宅在家中準備教育會考，也為了省伙食費，

三餐都自己料理，若他每天使用電鍋(800 W)煮

飯30分鐘，連續使用30天，若電費每度4元，

則使用此電鍋的電費總共為多少？

(A) 38元  (B) 45元  (C) 48元 (D) 52元。

19.(D  ) 若有一延長線，其插頭的安全容量為26 A，導線

的安全容量為24 A，插座的安全容量為22 A，

則此延長線應選用何種安全容量的保險絲，才能

有效保護電路與電器的安全？

(A)27 A　(B)25 A　(C)23 A　(D)20 A。

20.(C  ) 下列各圖中的電磁鐵，當接通電路後，何者會產

生相斥的磁力？

| (A) |  | (B) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) |  | (D) |  |

21.(D  ) 楊明想要在銅湯匙上鍍銀，則有關此反應中的

正、負極之反應式，下列何者正確？

(A)正極：Cu2++2e-→Cu

(B)正極：Cu→Cu2++2e-

(C)負極：Ag →Ag++e-

(D)負極：Ag++e-→Ag。

22.(A  ) 右圖為一馬達模型，線圈

上的電流方向如圖所示，

則A端和B端各為哪一

磁極？

(漆包線上的箭頭方向

為電流方向)

|  | A端 | B端 |
| --- | --- | --- |
| (A) | N極 | S極 |
| (B) | N極 | N極 |
| (C) | S極 | N極 |
| (D) | S極 | S極 |

23.(D  ) 下列有關磁力與電力的比較，何者正確？

(A)兩者皆為接觸力

(B)物體間有磁力存在，同時必有電力存在

(C)電力只具有吸引力，磁力具有吸引力和排斥力

(D)正負電荷可單獨存在，N、S極必須成對存在。

24.(D  ) 燈泡與電池利用導線連接起來，燈泡會發出光和

熱，此過程中牽涉到一連串的能量轉換，則能量

轉換的先後順序應為何？

(A)電能→熱能及光能→化學能

(B)化學能→熱能及光能→電能

(C)熱能及光能→電能→化學能

(D)化學能→電能→熱能及光能

【請接續下一張試題】

25.(B ) 如下圖所示，甲、乙兩燒杯中都裝有1 M的CuSO4

水溶液，下列關於電解CuSO4水溶液的敘述，

何者正確？

(A)兩燒杯溶液的顏色皆會變淡

(B)a和c兩電極的質量皆會增加

(C) b和d兩電極皆會產生氣泡

(D) b和d兩電極皆會得到電子。

26.(A  ) 發電機和馬達皆應用了電流和磁場兩者交互影

響而達到運轉的目的，關於發電機和馬達的敘

述，下列何者正確？

|  | 發電機 | 馬達 |
| --- | --- | --- |
| (A) | 力學能轉成電能 | 電能轉成力學能 |
| (B) | 電能轉成力學能 | 力學能轉成電能 |
| (C) | 熱能轉成力學能 | 力學能轉成熱能 |
| (D) | 熱能轉成電能 | 電能轉成熱能 |

27.(A  ) 下列甲乙兩圖中，將U型磁鐵沿虛線方向靠近銅

線，請問兩圖的銅線移動方向為何？

| (甲) | (乙) |
| --- | --- |

(A)甲：向左，乙：向上

(B)甲：向左，乙：向下

(C)甲：向右，乙：向上

(D)甲：向右，乙：向下。

【題組28-30】鋅銅電池實驗的裝置如下圖，鹽橋中裝的是硝酸鉀水溶液。按下開關接成通路後，可見檢流計指針偏轉。試回答下列問題：

28.(B  ) 甲、乙兩燒杯之溶液的顏色變化為何？

(A)甲：變淡，乙：不變

(B)甲：不變，乙：變淡

(C)甲：不變，乙：不變

(D)甲：變深，乙：變淡。

29.(B  ) 下列有關電池運作時的敘述，何者錯誤？

(A)鹽橋中NO3-流向甲燒杯

(B)鋅板為正極，銅板為負極

(C)鋅板失去電子，銅板得到電子

(D)鋅板質量漸漸減少，銅板質量漸漸增加。

30.(D  ) 若將鹽橋移開，則檢流計的讀數有何改變？

(A)逐漸變大　(B)逐漸變小　(C)保持不變

(D)讀數為零。

31.(B  ) 有一種手電筒，只需要在使用前搖一搖，使磁鐵

穿過線圈，在兩個塑膠墊片之間來回運動，就能

發電，先將電能儲存，再供電給燈泡。請問搖晃

手電筒發電所應用的原理為何？磁鐵來回運動

會讓線圈上產生何種電流？

(A)電磁感應原理，產生直流電

(B)電磁感應原理，產生交流電

(C)電流的磁效應原理，產生直流電

(D)電流的磁效應原理，產生交流電。

32.(B  ) 下列四種裝置及其處理方式中，哪一種裝置的線

圈會發生電磁感應現象？

| (A) | (B) | (C) | (D) |
| --- | --- | --- | --- |

33.(A  ) 下表為甲、乙兩款市售省電燈泡所使用的電壓與

電功率。若兩燈泡正常使用10小時，甲、乙燈泡

所消耗的電能為E甲度、E乙度，則下列關係式何

者正確？

| 燈泡款式 | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 電壓(V) | 220 | 110 |
| 電功率(W) | 20 | 20 |

(A) E甲＝E乙　       (B) E甲＝2E乙

(C) E甲＝4E乙　      (D) 2E甲＝E乙。

34.(B ) 將軟鐵棒、導線、直流電源、開關K連接如下圖，

軟鐵棒的右端有一個磁鐵因磁力作用而吸附在軟

鐵棒上。按下開關K接通電路後，發現磁鐵和軟

鐵棒間的吸引力更強，下列有關此狀態的敘述，

何者最合理？

(A) 電流由P點經開關K流向Q點，

使軟鐵棒右端為N極

(B) 電流由P點經開關K流向Q點，

使軟鐵棒右端為S極

(C) 電流由Q點經開關K流向P點，

使軟鐵棒右端為N極

(D) 電流由Q點經開關K流向P點，

使軟鐵棒右端為S極。

35.(D  ) 右圖為鋅銅電池的裝置示意圖，當檢流計偏轉

|  | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| (A) | 離子 | 電子 |
| (B) | 離子 | 離子 |
| (C) | 電子 | 電子 |
| (D) | 電子 | 離子 |

時，主要是何者在甲和乙所指之處移動？

【試題結束】